# EMC TimeHunter Desert Sage腕錶

# EMC TimeHunter腕錶貫徹URWERK顛覆鐘錶製作觀念的特質，概念獨一無二，其最新型號Desert Sage (沙漠智者) 披上前所未見的外層處理，褐色錶殼配迷彩帆布錶帶，散發軍錶個性。錶殼經陶瓷漆塗層處理，堅固強橫無懼時間洗禮，陶瓷漆保護性能出眾，更提升噴砂打磨鋼錶殼的紋理質感。

# EMC TimeHunter是URWERK最精密的腕錶系列，這新型號延續尖端時計技術及時尚設計筆觸，結合軍錶氣質，令人拍案驚艷。

獨特風格，精密功能

EMC TimeHunter Desert Sage是UR-Chronometry系列一員，是URWERK超精準時計典範，擁有量度及調節機芯精確度的技術，可說獨步錶壇。

EMC TimeHunter腕錶具有雙重測量儀器的特色，就像指南針、六分儀等機械工具一樣，從外表可推敲其特性。鋼錶殼配鈦金屬錶背，非圓非方亦非墊形，不見URWERK難以名狀的錶殼影子，卻見尖端機械意味，順著機芯結構輪廓衍生，不對稱亦不勻稱、非平面亦非弧線，卻有種與別不同的悅目美感。EMC腕錶概念以功能為先，設計為輔，超越固有製錶觀念，塑造只此一家的風格。

噴砂打磨不鏽鋼錶殼經陶瓷漆塗層處理，堅硬啞光表層活現精美紋理，散發軍事器械的質感。

清晰顯示

啞黑色錶盤設計同樣以功能為先，各顯示功能佈局清晰，主要顯示刻度填上螢綠色Super-LumiNova夜光物料，URWERK常用這種夜光物料，因為對比效果鮮明。主錶盤顯示小時及分鐘，飾以手榴彈方格紋；1時位置為秒鐘轉盤，有5秒遞增的數字刻度；手動機芯提供最多80小時動力儲備，7時位置顯示動力儲備多寡。

左上角11時位顯示盤連同螺絲錶圈的 ‘EM Control’ 標記，可以顯示機芯的準確度(每天的幅度是慢15秒至快15秒)以及擺輪的擺幅(180度至 330度)。

電子機械合一

EMC概念的核心是混合電子/機械系統，連接兩個世界，令這系列時計超越同儕：全機械機芯，由光學感應電路板監測準確度， EMC系列專用的UR-EMC2手動上鏈機芯由URWERK自行研製、鑲嵌、修飾及微調，盡得URWERK製錶團隊真傳。

與此同時，一個電子系統負責測量機芯準確度，該電子系統擁有獨立電源，與機芯動力來源分隔。錶殼側有伸縮槓桿，可手動發電為感應電路板提供電力。電路板的雷射二極體可以收集兩種關於機芯的數據，分別為擺輪的擺幅 (顯示機芯運作是否良好) 以及快慢偏差 (顯示機芯運作精確度)，兩個數據與另一個作基準的16MHz電子石英共振器對比，可以得出無比精準的量度數據。

從這角度看，機芯有如引擎，由電子監測系統測量，兩者非各自為政而是整合並存，URWERK巧妙將兩個系統連接，令EMC成為世上唯一真正可以由錶主自行微調的腕錶。擺輪精確度會隨日常使用腕錶的習慣而出現偏差，EMC錶背設有微調螺絲及刻有 “Fine Tuning” 標記，可以調節有效運作游絲的長度，從而微調節擺輪精確度。

美學風範

EMC TimeHunter Desert Sage是為追求精密技術的錶迷而設，是彷如有生命的時計，超越機械互動，也超越尖端機械錶與電子科技合一的層次。EMC是URWERK製錶及設計精英的心血結晶，科技化概念天下無雙，清晰易讀個性鮮明，散發都市型格，超越功能層次，昇華純美學境界。

EMC TimeHunter Desert Sage腕錶 (限量5枚)

技術規格

| 錶殼 |  |
| --- | --- |
| 物料： | 陶瓷漆塗層五級鈦金屬及不鏽鋼 |
| 尺寸： | 闊43毫米, 長 51毫米, 厚15.8毫米 |
| 錶鏡及錶背 | 藍寶石水晶玻璃錶鏡 |
| 防水深度： | 30 米 / 3 ATM |
| 修飾： | 磨砂, 噴砂打磨 |
| 機芯 |  |  |
| 機芯類型： | URWERK自製UR-EMC2 手動上鏈機芯 |
| 擒縱 | 瑞士槓桿擒縱 |
| 擺輪： | ARCAP P40合金，獨家設計，連接光學感應器 |
| 擺頻： | 每小時 28,800 次 (4Hz) |
| 游絲： | 扁平游絲 |
| 動力來源： | 重疊雙發條鼓 |
| 動力儲備： | 80 小時 |
| 上鏈系統: | 手動上鏈 |
| 修飾： | 日內瓦條紋打磨、螺旋紋打磨、噴砂打磨、倒角螺絲頭 |
| EMC系統 |  |
| 發電器 | Maxon®手動發電器連充電電容器 |
| 監測系統 | 光學感應器由合成電路版控制，16 MHz共振器提供參考數據 |
| 顯示 | 時、分、快慢偏差、擺幅精確度顯示δ、動力儲備顯示、微調螺絲 |
| 訂價 | 115,000瑞士法郎 (未連稅) |

傳媒聯絡:

Yacine Sar女士

press@urwerk.com

www.urwerk.com/press

電話: +41 22 900 2027